## Slide 1: Exercise 2-10 MCE: Site selection Using Boolean and continuous Results
Predmet: Tvorba rozhodnutí v GIS
Mgr. Martin Iring, Mgr. Vladimír Pelech

## Slide 2: Úvod
Cvičenie nadväzuje na cvičenia 2-7 až 2-9.
Obsahuje použiteľné metodiky výberu najvhodnejších oblastí z výstupov predošlých cvičení na základe doplnkových obmedzení.
Prezentuje výhody využitia skriptovania nástrojov Idrisi do podoby makra.

## Slide 3: Doteraz nepoužité moduly
Group – identifikácia spojitých zón pixlov s rovnakými hodnotami.
Area – výpočet plochy pre každú samostatnú zónu.
Overlay – obdoba rastrovej kalkulačky pre 2 vrstvy.
Run Macro – slúži na spúšťanie makier.

## Slide 4: Výber lokalít pre rezidenčnú výstavbu na základe Booleanských výstupov
Jednoduchá procedúra.
Výber všetkých vhodných oblastí, ktoré sú kompaktné a majú minimálne 20 hektárov.
Postupné použitie modulov:
  Group (vstup mcebool, výstup Area, „Include diagonals“ )
  Area(vstup Area, výstup Area1 „ha“)
  Reclass (vstup Area1, výstup Area2, 0,0-20; 1, 20-99; 0, 99-999999)
  Overlay (vstupy Area1, Area2, výstup Vysledok210a, „first*second“)

## Slide 5: Výber lokalít pre rezidenčnú výstavbu na základe Booleanských výstupov
Group (vstup mcebool, výstup Area, „Include diagonals“ )

## Slide 6: Výber lokalít pre rezidenčnú výstavbu na základe Booleanských výstupov
Area(vstup Area, výstup Area1 „ha“)

## Slide 7: Výber lokalít pre rezidenčnú výstavbu na základe Booleanských výstupov
Reclass (vstup Area1, výstup Area2, 0,0-20; 1, 20-99; 0, 99-999999)

## Slide 8: Výber lokalít pre rezidenčnú výstavbu na základe Booleanských výstupov
Overlay (vstupy Area1, Area2, výstup Vysledok210a, „first*second“)

## Slide 9: Výber lokalít pre rezidenčnú výstavbu na základe spojitých výstupov I
Existujú dva základné prístupy určenia plôch pre rezidenčnú výstavbu na základe spojitých výstupov vhodnosti.
Pri oboch je potrebné určiť limitnú hodnotu miery vhodnosti.
Potom sa môže zvoliť územie:
  ktoré je kompaktné a zároveň má minimálne zadanú plochu, (prístup 1)
  o zadanej ploche bez podmienky jeho kompaktnosti. Vyberie sa fixný počet buniek rastra na základe ich zoradenia podľa vhodnosti. Výsledok tohto výberu sa môže použiť do ďalšej analýzy. (prístup 2)

## Slide 10: Výber lokalít pre rezidenčnú výstavbu na základe spojitých výstupov II – prístup 1
  Výber priestorovo kompaktných oblastí s rozlohou minimálne 20 hektárov z reklasifikovaného výstupu (reklasifikácia na základe hodnoty miery vhodnosti). Limitná miera hodnoty vhodnosti = 200. Reklasifikačné pravidlá pre danú vrstvu budú:
  0 - 200 = 0
  200 - 255 = 1
Nasleduje rovnaký postup ako pri Boolean:
  Group, Area, Reclass (0,0-20;1,20-99;0,99-99999), Overlay

## Slide 11: Výber lokalít pre rezidenčnú výstavbu na základe spojitých výstupov III – prístup 1
Výber lokalít pre rezidenčnú výstavbu je možné zautomatizovať.
Výhodou je neopakovanie zdĺhavého procesu výberu, keďže sa použije makro cez Run Macro.
Oddeľovačom parametrov sú medzery.
Makro pre výber vhodnej lokality má 4 parametre:
  Názov vstupnej vrstvy vhodnosti
  Minimálnu hodnotu miery vhodnosti
  Minimálnu rozlohu
  Názov výslednej vrstvy

## Slide 12: Parametre pre spustenia makra – vstup mapa Vysledok28
Hodnota miery vhodnosti 200, rozloha 20 hektárov (prázdny)
Hodnota miery vhodnosti 200, rozloha 10 hektárov (prázdny)
Hodnota miery vhodnosti 175, rozloha 10 hektárov (1 zóna)
Hodnota miery vhodnosti 150, rozloha 10 hektárov (9 zón)

## Slide 13: Výber lokalít pre rezidenčnú výstavbu na základe spojitých výstupov IV – prístup 2
Pred vytvorením samotného výstupu tvorby rastra vhodnosti územia pre rezidenčnú výstavbu sa zadá požadovaná časť z výsledku na základe plochy.
Uvedené sa zadáva na konci procesu v Decision Wizard.

## Slide 14: Výber lokalít pre rezidenčnú výstavbu na základe spojitých výstupov IV – prístup 2
Z procesu MCEWLC výstupy pre1000 a 2000 hektárov.

## Slide 15: Výber lokalít pre rezidenčnú výstavbu na základe spojitých výstupov IV – prístup 2
Výsledok môže slúžiť pre ďalšie analýzy.
Ak je napr. potrebná spojitá plocha s určitou veľkosťou, tak sa opakuje skôr uvedený postup s postupným použitím modulov Group, Area, Reclass...

## Slide 16: Otázky
???

## Slide 17
Ďakujem za pozornosť.