## Slide 1: Exercise 2-7 MCE: Criteria Development and the Boolean Approach
Predmet: Tvorba rozhodnutí v GIS
Mgr. Gabriel Petříček, Mgr. Vladimír Pelech
Notes: (nastaviť Idrisi Explorer do adresáru .../Idrisi Tutorial/MCE)
<number>

## Slide 2: Viac kritériové rozhodnutie
Postup združovania informácií z viacerých kritérií k vytvoreniu jednotného indexu rozhodnutia
Faktory (Factors)
  Kritérium, ktoré zväčšuje alebo zmenšuje vhodnosť
Obmedzenia (Constraints)
  Limity faktorov (rozsah 0 – 1)
Notes: (nastaviť Idrisi Explorer do adresáru .../Idrisi Tutorial/MCE)
<number>

## Slide 3: Zadanie
Cieľom cvičenia je nájsť vhodnú lokalitu novej výstavby v okolí mesta Westborough, Massachusetts, USA.
3 záujmové skupiny (radnica, developer, environmentálni aktivisti)
Použijeme 2 obmedzenia (dané radnicou) a 6 kritérií (4 developerské, 2 environmentálne) na vyhľadávanie vhodnej lokality.
Notes: (nastaviť Idrisi Explorer do adresáru .../Idrisi Tutorial/MCE)
<number>

## Slide 4: Výsledok cvičenia

## Slide 5: Vysvetlivky
Každý modul je písaný kurzívou (Reclass)
Parametre modulu sú písané v zátvorkách
Väčšina modulov má v parametroch pomenovaný vstup(alebo viac) a výstup
Voľba parametrov je uvádzaná v „ “
Ak parameter nie je uvedený v zátvorkách, tak sa ponecháva defaultné nastavenie

## Slide 6: Použité moduly
Reclass – na reklasifikáciu rastrov, vektorov
RasterVector – prevod z rastra na vektor a opačne
Initial – tvorba prázdneho rastrového objektu podľa uvedenej špecifikácie
Image Calculator – rastrová kalkulačka
Buffer – tvorba okolia
Distance – výpočet euklidovskej vzdialenosti
Cost - výpočet tzv. plochy nákladov (cost surface), kde je vzdialenosť meraná podľa najnižšej ceny, vynaloženého úsilia na pohyp po tzv. trecom povrchu(friction surface)
Slope – výpočet sklonov v % alebo °, súčasť modulu Surface

## Slide 7: Obmedzenia
Zákaz stavať 50 metrov od otvorených vodných plôch, riek a mokradí
Zákaz stavať na existujúcej zástavbe (povolené stavať na orných pôdach, poľnohospodárskej ploche, lesoch a na nerozvinutých plochách)
Notes: (nastaviť Idrisi Explorer do adresáru .../Idrisi Tutorial/MCE)
<number>

## Slide 8: 1. obmedzenie
Otvorené vodné plochy („Open water“) = extrahovaním z rastrovej vrstvy mcelanduse - modul Reclass (vstup mcelanduse, výstup mcelandusereclass1, 0,0-13; 1,13-14)
Riečna sieť (Streams) = vektorový súbor mcestreams previesť na raster –modul RasterVector( „Vector to raster“, „Line to raster“, vstup mcestreams, výstup streamraster, modul Initial vzor mcelanduse)
Mokrade (Wetlands) = mcewetland, rozbaliť archív SUPPLEMENTAL.zip
Notes: (nastaviť Idrisi Explorer do adresáru .../Idrisi Tutorial/MCE)
<number>

## Slide 9: 1. obmedzenie
Spojenie vrstiev do jednej – modul Image Calculator („Logical expression“, použitie logického operátora OR, vstupy mcelandusereclass1, streamraster, mcewetland, výstup vodne_plochy)
Vytvoriť buffer 50 metrov okolo vodných plôch - Buffer (vstup vodne_plochy, výstup obmedzenie1, vzdialenosť 50, ďalšie nastavenia 0,0,1)

## Slide 10: 2.obmedzenie
Extrahovanie lokalít možnej výstavby z mcelanduse - Reclass (vstup mcelanduse, výstup obmedzenie2, 1-vhodné na výstavbu a 0-nevhodné na výstavbu: 1,1-5; 0,5-14)
Notes: (nastaviť Idrisi Explorer do adresáru .../Idrisi Tutorial/MCE)
<number>

## Slide 11: Faktory
Developérske:
  Využitie Zeme mcelanduse (máme)
  Vzdialenosť od ciest
  Vzdialenosť od mestského centra
  Sklon reliéfu
Environmentálne:
  Aby sa predišlo znečisteniu vodných plôch (máme)
  Aby sa stavalo v blízkosti existujúcej zástavby
Notes: (nastaviť Idrisi Explorer do adresáru .../Idrisi Tutorial/MCE)
<number>

## Slide 12: 2. Vzdialenosť od ciest
  Vytvoriť prázdny raster – Initial (výstup roaddist1, vzor mcelanduse)
  Previesť vektor mceroads na raster – RasterVector („Vector to raster“, „Line to raster“ vstup mceroads, výstup roaddist1)
  Rastrová vrstva vzdialenosti od ciest - Distance (vstup roaddist1, výstup Faktor2)
Notes: (nastaviť Idrisi Explorer do adresáru .../Idrisi Tutorial/MCE)
<number>

## Slide 13: 3. Vzdialenosť od mestského centra
Máme 2 rastre: roaddist1 a MCECenter(predstavuje mestské centrum, v supplemental)
Roaddist1 reklasifikujeme - Reclass (vstup roaddist1, výstup roaddist2, kde cesty=1 a „necesty“=3: 3,0-1; 1,1-2)
Na analýzu nákladov, v našom prípade vzdialenosť od centra pomocou cestnej siete - Cost („Cost grow“, vstupy MCECenter(„Source feature image“), roaddist2 („Use friction surface), výstup Faktor3)
Notes: (nastaviť Idrisi Explorer do adresáru .../Idrisi Tutorial/MCE)
<number>

## Slide 14: 4. Sklon reliéfu
Použije sa výškový model MCEelev
Na výpočet sklonov - Slope (vstup MCEelev, výstup Faktor4, „Slope“, „Degrees“)
Notes: (nastaviť Idrisi Explorer do adresáru .../Idrisi Tutorial/MCE)
<number>

## Slide 15: 6. Vzdialenosť od zastavaných oblastí
  Reklasifikuje sa mcelanduse tak, aby do kategórie 1 patrili zastavané oblasti a do kategórie 0 ostatné (1-4 a 13)
  Reclass (vstup mcelanduse, výstup mcelandusereclass, 0,0-5; 1,5-13; 0,13-14)
  Pomocou modulu Distance sa vypočítajú vzdialenosti od zastavaných oblastí – Distance (vstup mcelandusereclass, výstup Faktor6)
Notes: (nastaviť Idrisi Explorer do adresáru .../Idrisi Tutorial/MCE)
<number>

## Slide 16: Booleansky postup pre faktory
  Rastrová vrstva má dve kategórie 1 a 0
  Zmena tried faktorov:
    Vytvoriť boolean image z mcelanduse, kde 1 budú len územia, kde je najvýhodnejšie stavať (lesy a nerozvinuté plochy), ostatné patria do 0 triedy – Reclass (vstup mcelanduse, výstup bool1, 0,0-3; 1,3-5; 0,5-14)
    Vytvoriť boolean image vzdialenosti od ciest, kde do 400m = 1, 400m a viac = 0 - Reclass (vstup Faktor2, výstup bool2, 1,0-400; 0,400-5000)
    Vytvoriť boolean image vzdialenosti od centra, kde do 400 grid cell = 1, 400 a viac = 0 (t.j. 10 minút = 400 grid cell) - Reclass (vstup Faktor3, výstup bool3, 1,0-400; 0,400-5000)
    Vytvoriť boolean image sklonov, kde 1 = do 9°, 0 = 9° a viac - Reclass (vstup Faktor4, výstup bool4, 1,0-9; 0,9-1000)
    Vytvoriť boolean image buffera 100 metrov od vodných tokov - Buffer (vstup vodne_plochy, výstup bool5, vzdialenosť 100, ďalšie nastavenia 0,0,1)
    Vytvoriť boolean image vzdialenosti od zastavaných oblasti. 1 = do 300m, 0 = 300 a viac - Reclass (vstup faktor6, výstup bool6, 1,0,300; 0,300,5000)
Notes: (nastaviť Idrisi Explorer do adresáru .../Idrisi Tutorial/MCE)
<number>

## Slide 17: Výsledok
Pomocou Image Calculator s využitím logického operátora AND alebo modulu MCE vznikne výsledný image, ktorý reprezentuje územia, kde je možná výstavba nových budov (použijú sa 2 obmedzenia a 6 kritérií)
Notes: (nastaviť Idrisi Explorer do adresáru .../Idrisi Tutorial/MCE)
<number>

## Slide 18: Iný výsledok
Použite Image Calculator s využitím logického operátora OR.
Ako sa zmenil výsledok?

## Slide 19
Ďakujem za pozornosť.
Notes: (nastaviť Idrisi Explorer do adresáru .../Idrisi Tutorial/MCE)
<number>