## Slide 1: Exercise 2-9 MCE: Ordered Weighted Averaging
Predmet: Tvorba rozhodnutí v GIS
Mgr. Martin Iring, Mgr. Vladimír Pelech

## Slide 2: Úvod
V cvičení nadviažeme na získané vedomosti.
Do riešenia vhodnosti územia na rozvoj rezidenčného bývania v meste Westborough, USA zavedieme techniku OWA – (Ordered weighted averaging - voľne po slovensky „vážené priemerovanie zoradených faktorov“).
Poradie faktorov určujeme na základe hodnoty relatívnej vhodnosti. Váhy zoradených faktorov určíme na základe zvolenej stratégie vymedzenia vhodných oblastí pre rezidenčné bývanie.

## Slide 3: Obmedzenia
Ostávajú bez zmeny
  Nová rezidenčná výstavba musí byť minimálne 50 m od otvorených vodných plôch.
  Nová rezidenčná výstavba musí brať do úvahy krajinnú pokrývku – developované plochy, transportné koridory a vodné plochy nie sú vhodné na výstavbu.

## Slide 4: Faktory
Ostávajú bez zmeny
  Vzdialenosť od centra mesta.
  Vzdialenosť od cestnej siete.
  Sklon georeliéfu.
  Krajinná pokrývka.
  Vzdialenosť k otvorenej vodnej ploche.
  Vzdialenosť k developovanému územiu.

## Slide 5: Fuzzy štandardizácia vstupných faktorov do súvislej škály – ostáva bez zmeny
Všetky faktory sú reškálované do rovnakého rozpätia (0-255) podľa rôznych matematických funkcií.
Štandardizácia je proces zjednotenia parametrov vstupných faktorov, umožňuje multikriteriálnu tvorbu rozhodnutí.
Voľba matematickej funkcie pre štandardizáciu jednotlivých faktorov je závislá na poznaní vplyvu daného faktora na vhodnosť územia pre výstavbu a jeho priebehu.

## Slide 6: Priradenie váh faktorom
Bližšie bolo popísané v predchádzajúcom cvičení.
Suma váh faktorov sa musí rovnať 1.
Najvyššiu váhu majú faktory sklonu a vzdialenosti od cestnej infraštruktúry.
Nadpriemerné hodnoty vhodnosti faktorov s vyššími váhami môžu kompenzovať podpriemerné hodnoty vhodnosti nižšie váhovaných faktorov.

## Slide 7: Priradenie váh na základe poradia podľa vhodnosti
Novým prvkom v riešení zadanej úlohy v tomto cvičení je metóda OWA.
Tá umožňuje používateľovi voľbu miery rizika a prípadnej prijateľnej kompenzácie nepriaznivých podmienok v jednom faktore priaznivejšími v inom faktore.
Princípom tejto metódy je priradenie váhy poradiu faktorov zoradených na základe hodnoty miery vhodnosti.

## Slide 8: Príklad pre 4 vrstvy (1.časť)
Majme 4 vrstvy nazvané A, B, C, D, naložené na seba (raster 3x3)
Vezmeme pixel „x“ a jeho hodnoty pre každú zo 4 vrstiev
Napr.: Pre vrstvu A má pixel x hodnotu 250, pre B 180, pre C 125, pre D 200. OWA tieto hodnoty zoradí od najmenšieho, čiže 1. C=125, 2. B=180, 3. D=200, 4. A=250.
x |  | 

## Slide 9: Príklad pre 4 vrstvy (2.časť)
1.C=125, 2. B=180, 3. D=200, 4. A=250. Podľa poradia potom priradzuje váhy.
1. Weight1, 2. Weight2 atď. podľa obrázka, čiže C*0,5, B*0,25, D*0,15 a A*0,1

## Slide 10: Príklad pre 4 vrstvy (3.časť)
Vezmeme pixel „y“ a jeho hodnoty pre každú zo 4 vrstiev
Hodnoty sú iné ako pre pixel „x“. Pre vrstvu A má pixel hodnotu 175, pre B 210, pre C 230, pre D 45. OWA tieto hodnoty opäť zoradí od najmenšieho, čiže 1. D=45, 2. A=175, 3. B=210, 4. C=230.
 | y | 

## Slide 11: Príklad pre 4 vrstvy (4.časť)
1. D=45, 2. A=175, 3. B=210, 4. C=230. Podľa poradia potom priradzuje váhy.
1. Weight 1, 2. Weight 2 atď. podľa obrázka, čiže D*0,5, A*0,25, B*0,15 a C*0,1

## Slide 12: Príklad pre 4 vrstvy (5.časť)
Váhy nie sú priraďované jednotlivým faktorom, ale poradiu, ktoré môže byť pre každý pixel iné!!!
Pixel x | Pixel y | OWA váha
C=125 | D=45 | 0,5
B=180 | A=175 | 0,25
D=200 | B=210 | 0,15
A=250 | C=230 | 0,1

## Slide 13: Stratégia váhovania založená na prijateľnej miere rizika a kompenzácie - Princíp
Máme 6 faktorov – to znamená, že musíme priradiť 6 váh.
Váhy môžu nadobúdať hodnotu od 0 po 1 a ich suma musí byť rovná 1.
V našom cvičení budeme pracovať s nasledujúcimi váhami poradia:
 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.
MCEMIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MCEAVG | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16
MCEMAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MCEMIDAND | 0,5 | 0,3 | 0,125 | 0,05 | 0,025 | 0
MCEMIDOR | 0 | 0,025 | 0,05 | 0,125 | 0,3 | 0,5
MCEARNT | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0

## Slide 14: Stratégia váhovania založená na prijateľnej miere rizika a kompenzácie II
Znázornenie uvedených stratégií na grafe rizika/prijateľnej miery kompromisu(tradeoff)
Zdroj: Idrisi Selva Tutorial

## Slide 15: Miera rizika – os x
O polohe v rámci vyššie uvedeného obrázka rozhoduje hodnota a umiestnenie poradových váh.
Pre približné určenie rizika je potrebné naznačiť graf, jednotlivých váh a vychádzať z jeho vrcholu:
  Čím viac vľavo, tým menšia miera rizika
  Blízko stredu, priemerná miera rizika
  Čím viac vpravo, tým väčšia miera rizika
Viac ako 1 vrchol nemá zmysel
  Nízke a vysoké riziko súčasne?!
Chart: 
| Váha1 | Váha2 | Váha3 | Váha4
 | 0.5 | 0.25 | 0.15 | 0.1

## Slide 16: Kompromis – os y
Pre približné určenie kompromisu je opäť potrebné naznačiť si graf jednotlivých váh a vychádzať z tvaru:
  Ak má graf ostrý vrchol, tak kompromis je minimálny (napr. váhy 0, 1, 0, 0)
  Čím menší vrchol grafu, tým väčšia miera kompromisu
  Ak graf nemá vrchol, kompromis je maximálny (rovnaké hodnoty pre všetky poradové váhy)

## Slide 17: Kompromis – os y
Chart: 
| Váha1 | Váha2 | Váha3 | Váha4
 | 1 | 0 | 0 | 0
Chart: 
| Váha1 | Váha2 | Váha3 | Váha4
 | 0.5 | 0.25 | 0.15 | 0.1

## Slide 18: MCEMIN/MCEAVG/MCEMAX
MCEMIN – výsledok podobný s AND variantom BOOL kombinácie
  Konzervatívny odhad vhodnosti pre výstavbu. Minimálna hodnota miery rizika. Nulová hodnota prijateľnej hodnoty miery kompenzácie faktorov.
MCEAVG - výsledok zhodný s variantom bez použitia OWA
  Stredná cesta. Priemerné riziko chyby. Maximálna prijateľná hodnota miery kompenzácie faktorov.
MCEMAX – výsledok podobný s OR variantom BOOL kombinácie
  Maximalistické riešenie. Vysoká hodnota miery rizika vymedzenia chybných oblastí. Nulová hodnota prijateľnej hodnoty miery kompenzácie faktorov – nie je potrebná.

## Slide 19: MCEMIN/MCEAVG/MCEMAX

## Slide 20: MCEMIDAND/MCEARNT/MCEMIDOR
MCEMIDAND
  Podpriemerná hodnota rizika, priemerná hodnota miery prijateľnej miery kompenzácie.
MCEARNT
  Mediánová stratégia. Stredná hodnota miery rizika, menšia hodnota miery kompenzácie.
MCEMIDOR
  Nadpriemerná hodnota rizika, priemerná hodnota miery prijateľnej miery kompenzácie.

## Slide 21: MCEMIDAND/MCEARNT/MCEMIDOR

## Slide 22: Reškálovanie váh faktorov podľa skupín
V úlohe vystupujú dve záujmové skupiny:
  Developeri, ktorí definovali 4 faktory majúce vplyv na cenu výstavby (sumárna váha 0,7842)
  Environmentálni aktivisti, definovali 2 faktory, obavy z vplyvu na životné prostredie (0,2158)
Z uvedeného vyplýva, že vplyv na výsledné rozhodnutie majú hlavne developeri a nimi definované faktory, ktorých sumárna váha je takmer 4x vyššia.
Rozkol medzi skupinami môžeme spôsobiť aj vzťah k riziku.
  Aktivisti nebudú ochotní akceptovať zvýšenú mieru rizika zlého rozhodnutia, čím môže dôjsť k poškodeniu životného prostredia.
  Developer, ktorý chce hlavne zarobiť, sa o životné prostredie veľmi starať nebude.

## Slide 23: Reškálovanie váh faktorov podľa skupín
Vzhľadom na rozdielne záujmy skupín a ich vzťah k riziku je vhodné rozhodovací proces rozdeliť, a následne výsledky za obe skupiny spojiť.
Pri environmentálnych faktoroch použijeme v metóde WLC váhy uvedené nižšie (vľavo) a pre metódu OWA váhy podľa MCEMIN, minimálna miera rizika.
Pre faktory vplývajúce na cenu výstavby použijeme v metóde WLC váhy uvedené nižšie (vpravo) a pre metódu OWA váhy podľa MCEAVG.

## Slide 24: Výsledky za rozhodovací proces po skupinách
Costfactors
Envfactors

## Slide 25: Zlúčenie oboch výstupov
Oba výstupy majú rovnakú WLC váhu, aby sme vyrovnali vplyv kritérií za obe skupiny.
Vo voľbe OWA chceme minimalizovať riziko, čiže pre dvojicu faktorov váhy poradia (1, 0).

## Slide 26: Zmena výsledku po rozdelení na skupiny
Pôvodný
Po rozdelení

## Slide 27: Zmena výsledku po rozdelení na skupiny
Došlo k vyrovnaniu váh za faktory jednotlivých skupín.
Zväčšil sa vplyv environmentálnych faktorov na výsledok.
V porovnaní s pôvodným výsledkom sú väčšie plochy úplne nevyhovujúce.
Znížil sa vplyv faktora vzdialenosti od cesty (pridať do výstupu vektor mceroads) a zvýšil sa vplyv vzdialenosti od vodných plôch (pridať do výstupu raster mcewater a nastaviť priehľadnosť).

## Slide 28: Ktorá stratégia je najlepšia???
Kontrola výsledkov na základe miestneho šetrenia – kvalita výsledkov predikcie.
Otázky?

## Slide 29: Ďakujem za pozornosť!
Nasleduje podrobný pracovný postup celého cvičenia

## Slide 30
Spustenie nástroja Decision Wizard

## Slide 31
Otvorenie existujúceho projektu

## Slide 32
Potvrdenie voľby na prepísanie
výsledkov zvoleného projektu

## Slide 33
Uloženie projektu pod
novým názvom

## Slide 34
Akceptácia vysvetlenia rozdielov medzi
Obmedzeniami a faktormi

## Slide 35
Voľba súborov obsahujúcich obmedzenia

## Slide 36
Voľba súborov obsahujúcich faktory

## Slide 37
Ukážka mapy obsahujúcej neštandardizovaný
faktor krajinnej pokrývky
Všimnite si legendu

## Slide 38
Ukážka mapy obsahujúcej štandardizovaný
faktor krajinnej pokrývky
Všimnite si legendu

## Slide 39
Štandardizácia faktora vzdialenosti
od centra mesta

## Slide 40
Štandardizácia faktora vzdialenosti
od vodných plôch

## Slide 41
Štandardizácia faktora vzdialenosti
od cestnej infraštruktúry

## Slide 42
Štandardizácia faktora sklonu
georeliéfu

## Slide 43
Štandardizácia faktora vzdialenosti
od developovaného územia